## Slide 1: Методическая копилка
Практико-ориентированные задачи на итоговой государственной аттестации в 9 классе
Материалы для подготовки учащихся к ГИА

## Slide 2: Маркировка шин
Задачи с практическим содержанием
Пичугина Светлана Николаевна,
учитель математики
г.Новокузнецк

## Slide 4
Автомобильное колесо, как правило, представляет из себя металлический диск с установленной на него резиновой шиной. Диаметр диска совпадает с диаметром внутреннего отверстия в шине.

## Slide 5: Для маркировки автомобильных шин применяется единая система обозначений.
195 обозначает ширину шины в миллиметрах
65 процентное отношение высоты боковины к ширине шины
Последующая буква обозначает тип конструкции шины R означает, что шина радиальная
15 диаметр диска колеса d в дюймах
195/65 R15

## Slide 6
195/65 R15
)

## Slide 7
Завод производит легковые автомобили определённой модели и устанавливает на них колёса с шинами маркировки 195/60 R16.
Завод допускает установку шин с другими маркировками.
В таблице показаны разрешённые размеры шин.
Шины какой наименьшей ширины можно устанавливать на автомобиль,
если диаметр диска равен 17 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах
Допустимая ширина: 185 мм, 195 мм, 205 мм, 215 мм; наименьшая–185 мм.
Ответ: 185.

## Slide 8
Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода.
Ответ дайте в миллиметрах.
265/70 R17
265
17
70
составляет 70% от 265
Ответ: 802,8

## Slide 9
На сколько миллиметров радиус колеса с шиной маркировки 185/65 R16
больше, чем радиус колеса с шиной маркировки 215/55 R16?
215/55 R16
185/65 R16
диаметр указывается в дюймах (последняя цифра)
H =65% от 185 =185 *0,65 (мм)
2
16
25,4
25,4
означает, что:
H =55% от 215 =215*0,55 (мм)
185 *0,65
215*0,55

## Slide 10
На сколько миллиметров радиус колеса с шиной маркировки 185/65 R16
больше, чем радиус колеса с шиной маркировки 215/55 R16?
215/55 R16
185/65 R16
2
25,4
25,4
185 *0,65
215*0,55
185 *0,65
215*0,55
:
185 *0,65
25,4
215*0,55
25,4

## Slide 11
На сколько миллиметров радиус колеса с шиной маркировки 185/65 R16
больше, чем радиус колеса с шиной маркировки 215/55 R16?
(
215*0,55
25,4
)
̶
(
)
185 *0,65
25,4
215*0,55
25,4
̶
185 *0,65
25,4
215*0,55
̶
185 *0,65
Ответ: 2

## Slide 12
На сколько миллиметров уменьшится диаметр колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 205/50 R17?
205/50 R17
195/60 R16
02,5
4

## Slide 13
На сколько миллиметров уменьшится диаметр колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами маркировки 205/50 R17?
Ответ: 3,6

## Slide 14
0,5*205
0,5*205
(
)

## Slide 15
На сколько процентов увеличится пробег автомобиля при одном обороте колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колесами с шинами маркировки 215/45 R18?
Результат округлите до десятых
215/45 R18

## Slide 16
На сколько процентов увеличится пробег автомобиля при одном обороте колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колесами с шинами маркировки 215/45 R18?
Результат округлите до десятых
?
1,608…
Ответ: 1,6

## Slide 17: Спасибо за внимание!